| Поз. | Описание |  |
| --- | --- | --- |
|  | Массажёр GÜNTHER GPA 200 К с охлаждением Оборудование с сенсорным блоком управления MC2R (серийно) полностью из нержавеющей стали стоящая и наклоняемая цилиндровая машина с вращающимся барабаном ёмкость с охлаждением через рубашку и изоляция рассольный холодильный агрегат, вмонтированный в станину машины вакуумный насос для интервального или постоянного вакуума электронная плавная регулировка барабана, регулировка через блок управления сенсорное управление MC 2 с монитором 99 программных мест для обработки вареной и сырокопченой ветчины управление MC 2 R предлагает простое руководство меню, удобное управление рецептурой, управление и документация производственных процессов, обширные инструменты диагностики, удаленное обслуживание все параметры процесса свободно программируются и свободно управляются, как например: время работы и паузы, вакуум, температура, угол наклона, скорость, направление вращения по выбору подключение принтера через USB, порт Isanet, порт RS 232. Особенность: желаемое время окончания производственного процесса свободно программируется. регулируемая высота вакуума плавная регулировка наклона ёмкости посредством домкратного двигателя рабочий объём 140 кг ёмкость барабана 200 литров Гарантия 6мес. |  |